ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Эксплуатационные характеристики | СШР-1 мод.001-СА-02 (двухмоторная схема) |
| --- | --- |
| Тип снегоочистителя | Шнекороторный |
| Технические условия | ТУ4823-001-75446802-2015 |
| Тип исполнения | Двухмоторный |
| Шасси | УРАЛ – 4320 |
| Колесная формула | 6х6 |
| Производительность техническая, т/ч |  |
| - при высоте забоя 0,6-0,8м. и плотности снега 0,5т/м3 | 1500 |
| - при высоте снежного валка до 0,5 м, не менее | 2000 |
| Число роторов | 1 |
| Диаметр ротора , мм | 1220 |
| Количество лопаток ротора | 6 |
| Частота вращения ротора, об/мин | 347 |
| Число шнеков | 2 |
| Шаг спирали шнека, мм | 500 |
| Диаметр шнека ,мм | 500 |
| Частота вращения шнеков, об/мин | 295 |
| Покрытие режущей части шнека | Наплавка электродами твердосплавными Э-320х25С1ГР-Т-590-Ф-НГ Е750/60-1-Б42 ГОСТ 9466 |
| Максимальная ширина полосы, очищаемой за один проход, мм. | 2900 |
| Максимальная толщина снега, очищаемого за один проход, мм. | 1600 |
| Максимальная дальность отброса основной массы снега, м. | 30 |
| Минимальный радиус поворота (по боковым ножам рабочего органа), м. | 13,5 |
| Управление рабочим органом | Гидравлическое |
| Марка двигателя для привода рабочего органа | ЯМЗ-238М2 (240 л.с.) или ЯМЗ-238Б-14 (300 л.с.) или ЯМЗ-7511.10 (400 л.с.) или ЯМЗ-240НМ2 (500 л.с.) |
| Предпусковой подогреватель основного двигателя: |  |
| - модель | ПЖД 30 |
| - размещение | Под капотом спереди |
| Предпусковой подогреватель двигателя привода рабочего органа: |  |
| - модель | Теплостар 14ТС; 20ТС (для двигателя (ЯМЗ-240НМ2) |
| - размещение | В кузове за кабиной |
| Электрооборудование: |  |
| - Номинальное напряжение, В | 24 |
| - Аккумуляторная батарея | 2 шт. ёмкость 190 А*ч каждая |
| Коробка передач | Механическая, пятиступенчатая, трехходовая |
| Сцепление ходовой части | Однодисковое с ПГУ |
| Раздаточная коробка | Механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
| Ведущие мосты | Проходного типа с верхним расположением главной передачи |
| Карданная передача | Открытого типа с шарнирами на игольчатых подшипниках |
| Подвеска |  |
| - передняя | На двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| - задняя | Балансирная с реактивными штангами |
| Кабина | Цельнометаллическая, двухместная, оборудована системой вентиляции |
| Рулевое управление | С гидравлическим усилителем двухстороннего действия |
| Рабочая тормозная система | С пневмогидравлическим двухконтурным приводом |
| Вспомогательная тормозная система | Тормоз-замедлитель моторного типа, компрессионный |
| Угол наклона патрубка ротора относительно горизонтальной плоскости не менее: |  |
| - Вправо | 14⁰30′ |
| - Влево | 41⁰30′ |
| Скорость движения, км/ч |  |
| - с включенным ходоуменьшителем | 0,33-6,74 |
| - с выключенным ходоуменьшителем | 3,5-45 |
| Габаритные размеры (длина*ширина*высота) мм. | 10450х2950х3145 |
| Дорожный просвет под рамкой подвески | 275 |
| Масса снаряжённого снегоочистителя, кг | 14000-14900 (в зависимости от двигателя привода рабочего органа) |

# Срок предоставления гарантии качества на технику: 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи, при условии, что пробег ТС не превысил 15 000 км, либо 1000 моточасов (в зависимости, что наступит ранее).

Вместе с техникой поставляются: заверенная копия сертификата соответствия наземной авиационной техники (при необходимости), пакет документов для постановки на учет, и пакет технической документации (сервисная книжка, руководство по эксплуатации, формуляр (паспорт), паспорта и руководства на основные агрегаты).